## Slide 1
★ PERTEMUAN 1 SIKLUS 1
ASSEMBLY
TOOL POST
Place Component · Grounded Component
MATA PELAJARAN
Gambar Teknik Manufaktur
KELAS / FASE
XI TFLM — Fase F
Pedagogi Among:
✦ Ing Ngarsa
Ing Madya
Tut Wuri
Referensi: Tool Post Industri — SMK N 2 Depok Sleman
1 / 11

## Slide 2
Tool Post nyata pada mesin bubut industri
❓ PERTANYAAN PEMANTIK
"Jika 1 baut Set Screw
kendur saat mesin bubut
berputar…"
"…apa yang terjadi
pada hasil benda kerja?"
🔩 Tool Post = pemegang pahat pada mesin bubut
⚙️ Posisi rakitan menentukan kualitas pemesinan
💻 Hari ini: rakit digital di Autodesk Inventor
2 / 11

## Slide 3
📁 APA ITU ASSEMBLY? — MENGENAL TIPE FILE
Setiap file punya peran berbeda — namun saling terhubung satu sama lain
🔩
.ipt
Part — Komponen Tunggal
Satu komponen hasil pemodelan 3D.
Setiap bagian Tool Post memiliki
file .ipt tersendiri.
Contoh:
Tool_Holder.ipt
Stud.ipt · Set_Screw.ipt
🔧
.iam
Assembly — Rakitan
Menggabungkan banyak .ipt menjadi
satu rakitan utuh 3D.
Inilah yang kita buat hari ini!
★ FILE TARGET P1
Tool_Post_[Nama].iam
⭐ TARGET PERTEMUAN INI
📐
.idw
Drawing — Gambar Kerja 2D
Gambar teknik 2D resmi dari model 3D.
Dibutuhkan operator mesin.
Dibuat di Pertemuan 3.
Pertemuan 3
3 Lembar + BOM + PDF
→
→
💡 Ubah nama file .ipt setelah Assembly dibuat → referensi di .iam akan hilang (missing reference)!
3 / 11

## Slide 4
🖥️ TAMPILAN ASSEMBLY ENVIRONMENT
Kenali 4 panel utama sebelum memulai praktik | Ing Ngarsa: Guru demonstrasi terlebih dahulu
📁
Browser Panel
📍 Kiri layar
Hierarki semua komponen yang ditempatkan
🎛
Assembly Ribbon
📍 Atas layar
Place, Constraint, Pattern, Mirror
📐
Viewport
📍 Tengah
Area kerja 3D — manipulasi komponen
🔍
Inspect Panel
📍 Ribbon kanan
Cek Degrees of Freedom (DOF)
4 / 11

## Slide 5
📦 PLACE COMPONENT — 5 LANGKAH KERJA
Shortcut: P | Ing Ngarsa → Demo terlebih dahulu sebelum murid mencoba
1
Buka tab Assemble → klik Place Component atau tekan P
↳ keyboard: P
2
Pilih file .ipt dari folder → klik Open
↳ dialog terbuka
3
Klik di Viewport untuk menempatkan komponen → Esc
↳ drag to place
4
Ulangi untuk setiap komponen yang BERBEDA
↳ 8 komponen
5
Komponen SAMA (Set Screw ×8) → klik 8× sebelum Esc
↳ klik berulang
⚠️ Setelah Place Component, semua komponen masih FLOATING (bergerak bebas).
Constraint di Pertemuan 2 yang akan mengunci posisinya!
📸 Dialog Place Component
📸 Step-by-Step Place Component
5 / 11

## Slide 6
📦 HASIL PLACE COMPONENT — VIEWPORT AUTODESK INVENTOR
Semua 8 komponen sudah di-Place — masih FLOATING, belum ada constraint
STEP 3 — Komponen pertama di viewport (floating)
STEP 4 — Semua 8 komponen sudah di-place
✅ Checklist langkah ini: 8 komponen muncul di Browser Panel · Siap lanjut ke Grounded · File .iam tersimpan
6 / 11

## Slide 7
📌 GROUNDED COMPONENT — REFERENSI TETAP RAKITAN
Ing Ngarsa: Guru jelaskan konsep → Ing Madya: Demo bersama
📌 Definisi
Komponen yang dikunci posisi absolutnya — tidak bisa dipindahkan ke mana pun. Berfungsi sebagai "jangkar" bagi seluruh rakitan. Semua constraint mengacu padanya.
💡 ANALOGI
"Merakit meja: papan meja diletakkan dulu → baru kaki dipasang. Papan meja = Grounded Component."
❓ Kenapa Tool Holder yang di-Ground?
🔩 Tool Holder = badan utama (frame) Tool Post
🔧 Semua komponen lain TERPASANG padanya
⚙️ Secara logis mekanik — dialah yang diam
📐 Grounded lainnya → hierarki constraint kacau
CARA MENETAPKAN GROUNDED:
1
Klik kanan Tool_Holder di Browser Panel
↳ menu konteks muncul
2
Pilih "Grounded" dari menu
↳ satu klik saja
3
Tanda 📌 muncul di Browser Panel
↳ konfirmasi berhasil
4
Tool Holder tidak bisa di-drag lagi
↳ posisi terkunci ✅
7 / 11

## Slide 8
📌 GROUNDED — KONFIRMASI HASIL DI AUTODESK INVENTOR
Perhatikan tanda 📌 di Browser Panel — ini tanda bahwa Grounded berhasil diterapkan
📸 Viewport — setelah Grounded diterapkan
📸 Browser Panel — tanda 📌 muncul di Tool_Holder
👁 Yang Perlu Diperhatikan:
📌 Tanda pin = Grounded berhasil
Tool Holder tidak bisa di-drag
Warna normal (tidak merah)
Tool Holder = parent di Browser
Komponen lain masih floating ✅
⚠️ Jika Tanda 📌 Tidak Muncul:
→ Ulangi klik kanan → Grounded
→ Klik NAMA, bukan icon komponen
→ Pastikan file .ipt tidak read-only
✅ CHECKLIST P1: 8 komponen di Browser · Tool Holder = 📌 Grounded · File .iam tersimpan: Tool_Post_[Nama].iam
8 / 11

## Slide 9
🔩 8 KOMPONEN TOOL POST — REFERENSI LENGKAP
Pastikan semua file .ipt sudah di-download dari Google Classroom sebelum memulai
1
Tool Holder
Tool_Holder.ipt
×1
Badan utama / frame — referensi tetap
⭐ GROUNDED COMPONENT — jangkar seluruh rakitan
2
Base Plate
Base_PlatB.ipt
×1
Landasan bawah ke compound rest
3
Stud
Stud.ipt
×1
Penghubung vertikal Base → Clamping
4
Clamping Nut
Clamping_Nut.ipt
×1
Mur pengikat Tool Holder
5
Handle
HandlB.ipt
×1
Pegangan putar — kunci / lepas pahat
6
Knob
Knob.ipt
×1
Penyetel ketinggian pahat
7
Set Screw
Set_Screw.ipt
×8
Pengikat pahat — 4 sisi × 2 baut
8
Grub Screw
Grub_Screw.ipt
×4
Baut tanam penguat posisi
📸 Gambar referensi: Tool Post Assembly + BOM
9 / 11

## Slide 10
📄 GAMBAR REFERENSI — TARGET HASIL AKHIR SIKLUS 1
SMK Negeri 2 Depok Sleman — inilah yang harus kamu hasilkan di P3
LEMBAR 1 — Assembly View + BOM + Balloon
Tampak 3D isometrik + daftar komponen (BOM) + nomor Balloon
LEMBAR 2 — Section View + Detail + Dimensi
Tampak irisan potongan + dimensi toleransi + spesifikasi material
📁 Download di Google Classroom → Topik "Siklus 1 — Referensi PDF" | Sudah tersedia sebelum P1 dimulai
10 / 11

## Slide 11
🎯 RECAP, EXIT TICKET & TUGAS MANDIRI — PERTEMUAN 1
Tut Wuri Handayani: Guru mendorong murid merefleksikan hasil belajar secara mandiri
📋 Yang Dipelajari Hari Ini:
🖥
Assembly Environment — 4 panel utama Autodesk Inventor
📁
File .iam vs .ipt vs .idw — masing-masing beda fungsi
📦
Place Component (P) — cara memasukkan 8 komponen .ipt
📌
Grounded Component — Tool Holder sebagai jangkar rakitan
✅
Grounded aktif → tanda 📌 → semua constraint stabil
💾
File .iam tersimpan: Tool_Post_[NamaKamu].iam
❓ EXIT TICKET — 5 MENIT
Jawab di Google Form / kertas sebelum pulang:
"Mengapa Tool Holder harus dijadikan Grounded Component, bukan Stud atau Base Plate?"
📚 Tugas Mandiri Sebelum P2:
▶ Tonton video tutorial Constraint di Google Classroom
📖 Baca Bahan Ajar bagian D — 4 Jenis Constraint
💾 Simpan .iam: Tool_Post_[NamaKamu].iam
✦ ING NGARSA · Demo & Penjelasan Konsep
ING MADYA · Mendampingi Praktik
TUT WURI · Refleksi & Exit Ticket
11 / 11